青岛绿宇环保科技有限公司

LY-05型BOD速测仪

★仪器采用微生物电极法，由蠕动泵驱动恒速流通连续进样

★内置液体流路自动切换系统，水样的测定可由仪器自动完成

★仪器操作简单、使用方便、测量范围大、检测精度高、抗干扰能力强

★超大屏幕LCD显示工作状态及测量结果，具备140条数据存储及打印功能

LY-05型 BOD速测仪内置液体流路自动切换系统的流通式BOD速测仪，自动化程度高，可快速测定水中BOD，该仪器性能稳定、操作方便、测量准确、测定一个样品仅需8分钟，本仪器符合国家环保总局有关行业标准，测试方法编入《水和废水分析方法》第四版，且列为HJ/T86-2002微生物传感器快速测定的标准方法，，仪器可广泛用于城市生活污水及各类地表水、大部分工业废水的监测。

技术参数 1．测量原理：微生物电极法 2．测量范围：2-4000mg/L 3．方法标准：HJ/T86-2002 4．相对标准偏差：≤±5% 5．测量采样时间：≤8min 6．微生物膜：选用BOD5专用菌种，不需生化培养即可直接测定 微生物膜寿命：常温干燥保存一年以上，活化寿命30天以上 7．传感器特点：带参比电极的三电极一体芯传感器，稳定可靠 8．恒温方式：采用比例恒温加热控制技术，温控精度高 9．存储数据：存储140条测量结果 10．进样方式：内置液体流路自动切换装置，水样的测定可有仪器自动控制完成，无需外接设 11．测量方式：自动测量，每组未知样及标准样可自动连续测量1-9次 12．清洗方式：洗脱、标准、未知三套管路具有自动清洗功能 13．所需样品体积：大于30mL 14．安装条件：室内 环境温度：5—40℃ 15．外部尺寸：530×360×200mm 16．重量：约18.5公斤 17． 电源：AC220V，50HZ 地址：青岛市市北区市场二路33号振业大厦 12楼 全国客服电话：400-779-2992