青岛绿宇环保科技有限公司

LY-06型BOD快速测定仪

仪器特点：

★内置液体流路自动切换系统，无需借助外部进样器便可实现自动测量

★采用国际先进的BOD5专用菌种、夹层干式膜无毒无害，使用寿命长

★仪器操作简单即可由上位机电脑控制又可转换为单机独立操作测量

★全部数据自动存入历史数据库可使用Excel 软件

地址：青岛市市北区市场二路33号振业大厦12楼      全国客服电话：400-779-2992

邮编：266011    传真：0532—85928370              http://www.qdlyhb.com

LY-06型 BOD速测仪，内置液体流路自动切换系统的流通式微生物电极法 BOD自动速测仪，无须借助外部进样设备即可自动快速测定水中BOD，该仪器自动化程度高，即可由上位机电脑控制又可转换为单机独立操作测量，仪器性能稳定、操作方便、测量准确、测量一个样品仅需8分钟，本仪器符合国家环保总局有关行业标准，测试方法编入《水和废水分析方法》第四版，且列为HJ/T86-2002微生物传感器快速测定的标准方法，仪器可广泛用于城市污水处理及各类地表水、工业废水的BOD快速检测。

技术参数

1、 测量原理：流通式微生物电极法

2、 测量范围：2~4000mg/L

3.、样品测量时间：8min

4.、相对标准偏差：≤5%

5.、控制方式： 既可上位机电脑控制，又可单机独立操作

6.、进样方式：液体流路自动切换装置，自动切换连续进样

7、测量方式：自动测量，每组未知样及标准样可自动连续测量1-9次

8.、所需样品体积：大于40ml

9、 恒温方式：采用比例恒温加热控制技术，由加热器保持自动恒温

10.、通讯接口：RS-232接口，可传输数据并实现上位机操作

11、生物膜寿命：常温干燥保存一年以上，活化后使用30天以上

12、模式切换： 可进行人工测量/自动测量模式切换

13、数据存储： 全部数据自动存入历史数据库可使用Excel 软件编辑

14、软件环境： Windows 95/98/200/XP   汉化软件

15、开关机方式： 可一次设置6组自动定时开关机时间

16、清洗方式：洗脱、标准、未知三套管路具有自动清洗功能

17、整机尺寸：长530 ×宽360×高200       重量：18.5Kg

18、电源：AC220V，50HZ

青岛绿宇环保科技有限公司