LY-07型BOD速测仪产品简介

内置液体流路自动切换装置，无需借助外部进样器实现仪器自动测量

LY-07型 BOD速测仪，内置液体流路自动切换系统的流通式微生物电极法 BOD自动速测仪，无须借助外部进样设备即可自动快速测定水中BOD，该仪器自动化程度高，即可由上位机电脑控制又可转换为单机独立操作测量，一次设定可连续测量7个样品，仪器性能稳定、操作方便、测量准确、测量一个样品仅需8分钟，本仪器符合国家环保总局有关行业标准，测试方法编入《水和废水分析方法》第四版，且列为HJ/T86-2002微生物传感器快速测定的标准方法，仪器可广泛用于城市污水处理及各类地表水、工业废水的BOD快速检测。

技术参数

1. 测量原理：流通式微生物电极法

2. 测量范围：2~4000mg/L

3. 样品测量时间：8min

4. 相对标准偏差：≤5%

5. 控制方式： 电脑控制一次可连续测量7 个样品，    为国内独家生产。

6. 进样方式：液体流路自动切换装置，仪器内置7位自动进样器，电脑控制自动切换连续进样

7．测量方式：自动测量，每组未知样及标准样可自 动连续测量1-9次

8. 所需样品体积：大于40ml

9. 恒温方式：采用比例恒温加热控制技术，由加热器保持自动恒温

10. 通讯接口：RS-232接口，可传输数据并实现上位机操作

11.模式切换： 可进行人工测量/自动测量模式切换

12.生物膜寿命：常温干燥保存一年以上，活化后使用30天以上

13.数据存储： 全部数据自动存入历史数据库可使用Excel 软件编辑

14.软件环境： Windows 95/98/200/XP   汉化软件

15.开关机方式：可一次设置6组自动定时开关机时间

16.清洗方式：洗脱、标准、未知三套管路具有自动清洗功能

17.整机尺寸：长540 ×宽370×高620       重量： 27Kg

18.电源：AC220V，50HZ

青岛绿宇环保科技有限公司   地址：青岛市市场二路33号振业大厦1220室

http://www.qdlyhb.com    电话/传真：0532-85928370    82816100