青岛绿宇环保科技有限公司

LY-2BX型便携式BOD速测仪

- 手提便携、机动灵活、实现水质BOD现场检测

- 交直流两用、适用于实验室内及无电地区现场

- 采用大容量电池，充电一次可连续使用三十小时

- 国际先进的生物膜制备技术+现代电子高科技

- 超大屏幕LCD显示态及测量结果，具备140条数据存储及打印功能

青岛绿宇环保科技有限公司研制开发的LY-2BX型便携式BOD速测仪系生物科学与现代电子技术于一体的高科技产品。它是在我公司生产的原台式BOD检测仪的基础上，根据市场特点及用户需求专门研制开发的手提便携式新一代BOD速测仪，该仪器具有小巧、便携、灵活的特点，使用携带方便，测量精度准确、可靠。仪器采用交直流两用电源，内置大容量电池，充一次电可连续使用三十小时，该机采用英国进口微型蠕动泵恒速流通连续进样，即可在实验室内使用又满足了在野外无电地区现场检测的要求,尤其对水污染突发事件的测评，提供了可靠有力的保障。欢迎广大客户莅临指导。

仪器功能与指标：

测量项目：生物化学需氧量（BOD）         
测量原理：微生物电极法 
进样方式：蠕动泵驱动恒速流通连续进样。

测量范围：2-4000mg/L 
方法标准：HJ/T86-2002 
相对标准偏差：≤5%  
测量采样时间：≤8min 
恒温方式：采用比例恒温加热控制技术，温控精度高。 
数据存储及打印：具备数据存储打印功能，可存储140条数据。 
外部尺寸：360×230×220mm 
重量：约10.5公斤

电源:AC220V，50HZ  DC12V

本公司生产的LY-2BX型便携式BOD快速测定仪器符合国家环保

总局有关行业标准，测试方法编入《水和废水分析方法》第四版

地址：青岛市市北区市场二路33号振业大厦12楼      全国客服电话：400-779-2992

邮编：266071    传真：0532—85928370              http://www.qdlyhb.com