青岛绿宇环保科技有限公司

LY-3BX型便携式BOD速测仪

        手提便携、机动灵活、实现水质BOD现场检测

        交直流两用、适用于实验室内及无电地区现场

        内置液体流路自动切换系统，水样的测定可由仪器自动完成

        采用大容量锂电池，充电一次可连续使用三十小时

        国际先进的生物膜制备技术+现代电子高科技

        超大屏幕LCD显示态及测量结果，具备140条数据存储及打印功能

LY-3BX型便携式BOD快速测定仪系生物科学与现代电子技术于一体的高科技产品。它是在我公司生产的原便携式BOD检测仪的基础上，根据市场特点及用户需求专门研制开发的手提便携式新一代BOD速测仪，该仪器具有小巧、便携、灵活的特点，使用携带方便，测量精度准确、可靠。仪器采用交直流两用电源，内置大容量锂电池，充一次电可连续使用三十小时，采用我公司研制液体流路自动切换装置，水样的测定可由仪器自动完成，即可在实验室内使用又满足了在野外无电地区现场检测的要求,尤其对水污染突发事件的测评，提供了可靠有力的保障。

仪器功能与指标：

1．测量项目：生物化学需氧量（BOD）

2．测量原理：微生物电极法

3．进样方式：内置液体流路自动切换装置，水样的测定可有仪器自动控制完成，无需外接设备

4．测量方式：自动测量，每组未知样及标准样可自动连续测量1-9次

5．清洗方式：洗脱、标准、未知管路具有自动清洗功能

6．测量范围：2-4000mg/L

7方法标准：HJ/T86-2002

8相对标准偏差：≤5%

9测量采样时间：≤8min

10恒温方式：采用比例恒温加热控制技术，温控精度高。

11数据存储及打印：具备数据存储打印功能，可存储140条数据。

12外部尺寸：390×250×238mm

13重量：约10.5公斤

14电源:交直流两用，AC220V，50HZ  DC12V锂电池

本公司生产的LY-3BX型便携式BOD快速测定仪器符合国家环保

总局有关行业标准，测试方法编入《水和废水分析方法》第四版

地址：青岛市市北区市场二路33号振业大厦12楼  全国客服电话：400-779-29

传真：0532—85928370         http://www.qdlyhb.com